..............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO POJAZDU

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na

Dostawa pojazdu specjalnego z zabudową dwufunkcyjną do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Ja (my), niżej podpisany(ni) .____________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz : __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pełna nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________

(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam/oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada następujące parametry:

II.  Wymagania techniczne podwozia pojazdu.

Podwozie pojazdu musi spełniać następujące wymagania miminalne:

| Lp. | Opis | Wymagania szczegółowe określone przez Zamawiającego | Opis parametrów proponowanych przez Wykonawcę (należy odnieść się do każdego punktu opisu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie | - fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 - rozstaw osi max. 3900 mm - rodzaj napędu 6x2-4 BL - oś tylna kierowana, podnoszona - kabina kierowcy średnia „M” - kolor kabiny kierowcy biały - dopuszczalna masa rejestracyjna 26 000 kg - dopuszczalna nośność techniczna 28 000 kg (9,0t/11,5t/7,5t) - kierownica po stronie lewej, podwozie do ruchu prawostronnego |  |
| 2. | Silnik | - pojemność min. 10 500 cm3 - moc min. 420 KM - moment obrotowy min. 2000 Nm - system chłodzenia o podwyższonej wydajności do pracy na postoju - siatka chroniąca chłodnicę przed owadami - hamulec silnikowy - kompresor (sprężarka powietrza) min. 2 cylindrowy |  |
| 3. | Sprzęgło i skrzynia biegów | - skrzynia biegów automatyczna - skrzynia biegów dwusprzęgłowa - chłodnica oleju skrzyni biegów - przystawka mocy zasilająca agregaty zabudowy do czyszczenia kanalizacji niezależna od skrzyni biegów |  |
| 4. | Osie i zawieszenie | - oś przednia wzmocniona - nośność osi przedniej min. 9,0 t - stabilizator osi przedniej - zwieszenie osi przedniej – resory stalowe - oś napędowa z blokadą dyferencjału - nośność osi napędowej min. 13,0 t - oś trzecia kierowana i podnoszona - nośność osi trzeciej min. 7,5 t - zawieszenie osi napędowej i trzeciej pneumatyczne - dodatkowy stabilizator osi napędowej i trzeciej |  |
| 5. | Koła i opony | - felgi stalowe osi przedniej i trzeciej 11,75 x 22,5 - felgi stalowe osi napędowej 9 x 22,5 - rozmiar opon osi przedniej i trzeciej 385/65 R 22,5 - rozmiar opon osi napędowej 315/80 R 22,5 - osłony na nakrętki śrub mocujących |  |
| 6. | Rama i wyposażenie | - długość ramy i elementy montażowe fabrycznie zgodne z wymogami producenta zabudowy do czyszczenia kanalizacji - zbiornik paliwa aluminiowy min. 300 litrów - zbiornik na AdBlue min 60 litrów - obydwa zbiorniki po jednej stronie pojazdu - zbiorniki zamykane na klucz - dodatkowa osłona systemu dozowania AdBlue - rura wydechowa wyprowadzona do góry za kabiną kierowcy - zderzak stalowy - osłony zabezpieczające przed wjazdem pod podwozie |  |
| 7. | Układ hamulcowy | - hamulce z przodu i z tyłu tarczowe - elektronicznie kontrolowane systemy ABS i ASR - elektroniczna kontrola układu pneumatycznego hamulców z automatycznym podgrzewaniem i odwadnianiem - zbiorniki sprężonego powietrza stalowe - zewnętrzne przyłącze do sprężonego powietrza z przodu - światła awaryjne podczas gwałtownego hamowania |  |
| 8. | Kabina kierowcy | - dzienna średnia typ „M” - ściana tylna bez okien - zawieszenie i mocowanie kabiny standardowe na sprężynach stalowych - podnoszenie kabiny hydrauliczne - wywietrznik dachowy - stopnie wejściowe elastyczne - lusterka zewnętrze regulowane i podgrzewane elektrycznie - zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna - sygnał dźwiękowy pneumatyczny - centralny zamek z dwoma kluczami - siedzenie kierowcy pneumatyczne komfortowe z podłokietnikami - siedzenie pasażera pneumatyczne komfortowe - kierownica wielofunkcyjna, do obsługi radia, telefonu i komputera pokładowego - maty gumowe po stronie kierowcy i pasażera - wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne - tachograf cyfrowy - komputer pokładowy - radio z CD i z systemem Bluetooth do obsługi telefonu - przygotowana wiązka elektryczna do podłączenia np. modułu GPS - gniazdo elektryczne 24 V min. 15 A - gniazdo elektryczne 12 V min. 15 A - oświetlenie stopni kabiny - klimatyzacja - złącze sprężonego powietrza wewnątrz kabiny |  |
| 9. | Wyposażenie elektryczne | - akumulatory min. 2 x 170 Ah, bezobsługowe - alternator min. 100 A / 28 V - sterownik zawieszenia pneumatycznego na kablu - przyłącza elektryczne do zabudowy komunalnej dostosowane do potrzeb zabudowy - światła do jazdy dziennej LED - światła przeciwmgłowe - światła obrysowe LED - przyłącze do świateł ostrzegawczych - światła ostrzegawcze „koguty” na dachu kabiny – 2 szt. - ogranicznik prędkości 89 km/h +/- 1 km - kontrola stabilizacji jazdy ESP - kontrola pasa ruchu - asystent antykolizyjny - asystent hamowania - tempomat - wspomaganie ruszania z ograniczeniem do 30 km/h |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe | - dodatkowa osłona przeciwpyłowa - apteczka - 2 trójkąty awaryjne - kamizelka ostrzegawcza - lampa awaryjna pomarańczowa zasilana z baterii - pistolet pneumatyczny z wężem - kliny pod koła 2 szt. |  |

III.  Wymagania techniczne zabudowy pojazdu.

Zabudowa pojazdu musi spełniać następujące wymagania miminalne:

| Lp. | Element zabudowy | Wymagania eksploatacyjne i konstrukcyjne | Opis parametrów proponowanych przez Wykonawcę (należy odnieść się do każdego punktu opisu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik | - zbiornik cylindryczny wykonany ze stali konstrukcyjnej, z wypukłymi dennicami, wzmocniony wspawanymi pierścieniami wodoszczelnymi - grubość blachy min. 6 mm - pojemność całkowita min. 12 000 litrów - posadowiony elastycznie na ramie pomocniczej w siodle ustalającym oraz na dwóch zawiasach z tyłu - rama pomocnicza cynkowana ogniowo |  |
| 2. | Podział i funkcjonalność zbiornika | - zbiornik podzielony na komorę wody i szlamu przesuwnym tłokiem (przegrodą) z regulacją ich pojemności min. w czterech pozycjach: komora szlamu ok. 9 500 l – komora wody ok. 2 500 litrów komora szlamu ok. 7 600 l – komora wody ok. 4 400 litrów komora szlamu ok. 5 800 l – komora wody ok. 6 200 litrów komora szlamu ok. 3 900 l – komora wody ok. 8 100 litrów - możliwość ustawienia tłoka w końcowym położeniu bez blokady i napełnienie całego zbiornika wodą - rygle blokujące tłok po obydwu stronach zbiornika obsługiwane ręcznie |  |
| 3. | Napełnianie komory wody | - system rurociągów min. DN50 z zaworem odcinającym - przyłącze do węża strażackiego typu Storz C - system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej - pomiar poziomu napełnienia w rurze podglądowej z pływakiem - opróżnianie zbiornika rurociągiem DN80, wyposażonym w zawór kulowy i złącze strażackie Storz B - możliwość napełnienia z otwartych zbiorników wodnych |  |
| 4. | Opróżnianie zbiornika szlamu | - pomiar napełnienia zbiornika szlamu wskaźnikiem pływakowym umieszczonym na dennicy tylnej i wyposażonym w skalę 0, ¼, ½, ¾, 1 - opróżnianie pneumatycznie przesuwanym tłokiem - ciśnienie przesuwające tłok wytwarzane pompą próżniową - tłok wyposażony we właz rewizyjny DN500 do komory wody - pojedyncza uszczelka do uszczelnienia tłoka z regulacją ciśnienia na pulpicie sterującym - możliwość obniżenia ciśnienia w uszczelce dla ułatwienia przesuwu - ciśnienie w uszczelce po ustaleniu tłoka nie mniej niż 3,5 bar |  |
| 5. | Rynna zrzutu Szlamu | - wykonana ze stali kwasowej - zamocowana pod dennicą opróżniającą i płaszczem zbiornika - osłaniająca elementy podwozia przed zabrudzeniem podczas Opróżniania |  |
| 6. | Dennica opróżniania | - otwierana do góry, wzmocniona na całym obwodzie - uszczelka pomiędzy płaszczem zbiornika i dennicą olejoodporna - podnoszona siłownikami hydraulicznym z systemem automatycznie zabezpieczającym przed opadnięciem w przypadku zaniku ciśnienia - ryglowanie dennicy po zamknięciu hydrauliczne min. 2 punktowe - zawory do obsługi dennicy w polu pozwalającym na bezpośrednią obserwację wykonywanych czynności - w dolnej części dennicy króciec ssania i opróżniani DN100 z ręcznym zaworem kulowym DN100 - sprzęgło do węża typu V-Perrot z zaślepką transportową |  |
| 7. | Zrzut wody z nad szlamu | - zrzut wody z nad szlamu poprzez główny wąż ssący bezpośrednio do kanału - pływakowy system DN100 zamontowany wewnątrz zbiornika szlamu - wypompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej |  |
| 8. | Pompa ssąca | - wydajność pompy ssącej min. 1600 m3/ godzinę - wymuszony system chłodzenia dla długotrwałej pracy - napęd pompy przekładnią pasową z przystawki mocy - załączanie pompy sprzęgłem pneumatycznym - system napinania pasów napędu pompy z łatwym dostępem, nie wymagający obsługi serwisowej - zabezpieczenie pompy składające się min. z poniższych elementów: komora z zaworami kulowymi nad zbiornikiem szlamu separator odśrodkowy z blaszanym filtrem szczelinowym komora z filtrem siatkowym i zaworem kulowym tłumik wydechu z separatorem olejowym atestowany zawór bezpieczeństwa 0,5 bar zawór ograniczający podciśnienia pneumatycznie sterowany zawór 4 – drogowy |  |
| 9. | Pompa ciśnieniowa | - wydajność pompy ciśnieniowej min. 330 l/min - ciśnienie robocze min. 160 bar - napęd pompy przekładnią pasową z przystawki mocy - załączanie pompy sprzęgłem pneumatycznym - system napinania pasów napędu pompy z łatwym dostępem, nie wymagający obsługi serwisowej - zabezpieczenie pompy składające się min. z poniższych elementów: grawitacyjny napływ wody z zaworem odcinającym filtr siatkowy ze stali kwasoodpornej w obudowie aluminiowej pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody pneumatycznie sterowany zawór ciśnieniowo przeciążeniowy bezstopniowa regulacja ciśnienia automatyczne wyłączenie pompy w przypadku braku wody |  |
| 10. | Wąż ssący | - kołowrót węża ssącego zabudowany nad zbiornikiem horyzontalnie - ocynkowany ogniowo - napęd kołowrotu hydrauliczny - pojemność min. 20 metrów węża DN125 |  |
| 11. | Główny wąż Ciśnieniowy | - kołowrót węża ciśnieniowego zabudowany horyzontalnie nad zbiornikiem z przodu zabudowy - ocynkowany ogniowo - napędzany hydraulicznie - wyposażony w automatyczną układarkę węża - pojemność kołowrotu 200 mb węża DN25 |  |
| 12. | Wysięgnik hydrauliczny | - wspólne prowadzenie węża ciśnieniowego i ssącego nad studnię - dodatkowe napędy hydrauliczne dla obydwu węży zapewniające stałe płynne prowadzenie i zabezpieczenie przed splątaniem - wysięgnik zamontowany na dennicy tylnej napędzany hydrauliczną przekładnią ślimakową - obrót wysięgnika min 1900 - ramię wysięgnika składane i wysuwane teleskopowo hydraulicznie - wysokość podnoszenia min. 2600 mm - udźwig 490 kg - winda elektryczna o udźwigu min. 250 kg - zasięg wysięgnika 5000 mm na prawą stronę od środka pojazdu, min. 3000 mm na lewą stronę od środka pojazdu i 3500 mm z tyłu |  |
| 13. | Wąż ciśnieniowy pomocniczy | - kołowrót węża pomocniczego zamontowany z prawej strony z tyłu - pojemność do 80 mb węża DN13 - obsługiwany hydraulicznie - wyposażony w armaturę obiegu wody i by-pass - pistolet ciśnieniowy w uchwycie transportowym - kołowrót ocynkowany ogniowo |  |
| 14. | Stanowisko obsługi I | - zabudowane w szafce ze stali kwasowej - oświetlenie LED stanowiska obsługi - ze stanowiska obsługiwane min. poniższe funkcje: sterowanie obrotami silnika (-/+) obrotomierz silnik start-stop załączanie przystawki mocy (włącz/wyłącz) pompa ssąca (włącz/wyłącz) vakuometr sterowanie zaworem czterodrogowym pompa ciśnieniowa (włącz/wyłącz) ciśnienie wody (włącz/wyłącz) manometr zawór DN13 (otwórz/zamknij) zawór DN25 (otwórz/zamknij) zasuwa węża DN125 (otwórz/zamknij) przesuw tłoka (przegrody w zbiorniku) zrzut wody z nad szlamu sterowanie ciśnieniem w uszczelce manometr ciśnienia uszczelki oświetlenie nocne miejsca pracy (włącz/wyłącz) wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 15. | Stanowisko obsługi II | - pilot zdalnego sterowania radiowego z możliwością zastosowania kabla 10 mb, szt. 2 - ładowarka akumulatorów pilota - dwa akumulatory do pilota - zdublowane funkcje ze stanowiska nr 1 - sterowanie wysięgnikiem hydraulicznym - wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 16. | Stanowisko obsługi III | - ręczne zawory hydrauliczne do obsługi poniższych funkcji: odwijanie i zwijanie węża ssącego odwijanie i zwijanie węża DN25 odwijanie i zwijanie węża DN13 obracanie wysięgnika z wężami (prawo/lewo) podnoszenie i opuszczanie wysięgnika sterowanie wysuwem teleskopowym ryglowanie dennicy opróżniającej podnoszenie/opuszczanie dennicy |  |
| 17. | Osłony boczne kołowrotów na zbiorniku | - wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zbiornika - do wykorzystania jako tablice reklamowe - malowane w kolorze zabudowy |  |
| 18. | Osłony modułu pomp | - osłony otwierane na boki z zamkami ryglowymi - wykonane z tworzywa sztucznego - malowane w kolorze niebieskim (RAL 5005) |  |
| 19. | Wanna na węże ssące | - otwarta wanna po lewej stronie zabudowy w kolorze naturalnym - wykonana ze stali kwasowej o parametrach nie gorszych niż stal typu A304 - zamontowana na stabilnej konsoli ramy pomocniczej - długość dostosowana do wolnego miejsca wzdłuż zbiornika |  |
| 20. | Szafki na wyposażenie | - wykonane ze stali kwasowej o parametrach nie gorszych niż stal typu A304 zamykane podwójnymi zamkami - zabudowane po prawej stronie zabudowy na stabilnej konsoli - klapy otwierane do góry, podtrzymywane sprężynami gazowymi - długość dostosowana do wolnego miejsca wzdłuż zbiornika |  |
| 21. | Szafka dodatkowa | - wykonana ze stali kwasowej o parametrach nie gorszych niż stal typu A304 - zamontowana w wolnym miejscu pod ramą |  |
| 22. | Skrzynia na odpady | - wykonana ze stali kwasowej o parametrach nie gorszych niż stal typu A304 - montowana na zawiasach do łatwego opróżniania - pojemność min. 30 litrów |  |
| 23. | Imadło montażowe | - szerokość szczęk min 120 mm - zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie galwaniczne) - zamontowane z tyłu po prawej stronie na wysuwanej podstawie |  |
| 24. | Uchwyty transportowe | - do hydrantu i klucza hydrantowego - do słupków ostrzegawczych - do łopaty i szczotki wraz z narzędziami - do drabiny aluminiowej |  |
| 25. | Oświetlenie robocze | - 1 szt. typu LED na wysięgniku hydraulicznym - 1 szt. typu LED z tyłu na środku zbiornika – włączany z kabiny kierowcy - 4 szt. z boków zabudowy – typu LED załączane na pulpicie sterowniczym - ostrzegawcze lampy „koguty” – 2 szt. typu LED zamontowane na wysięgniku, zabezpieczone koszami osłonowymi |  |
| 26. | Kamera cofania | - zamontowana na wysięgniku z tyłu na dennicy - monitor kolorowy min 7” w kabinie kierowcy |  |
| 27. | Kącik sanitarny | - zbiornik izolowany 5 litrów - ogrzewanie elektryczne wody - dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne - pojemnik na ręczniki papierowe |  |
| 28. | Licznik długości węża DN25 | - elektroniczny pomiar odwijanego węża - cyfrowy wyświetlacz z tyłu zabudowy - pomiar czyszczonego odcinka - pamięć dzienna wykonanej pracy |  |
| 29. | Wyposażenie robocze | - wąż ciśnieniowy DN25 min. 160 m - wąż ciśnieniowy DN13 min. 60 m - wąż ssący DN125 min. 20 m - dysza ciągnąca do węża DN25 – 1 szt. - dysza „bomba” do węża DN25 – 1 szt. - dysza do usuwania zatorów do węża DN25 – 1 szt. - dysza rotacyjna do usuwania tłuszczu DN25 – 1 szt. - dysza typu „buldożer” z możliwością dociążenia do węża DN25 – 1 szt. - dysza bezobsługowa do wycinania korzeni „frezarka” do kanałów o średnicy 200-500mm z możliwością rozbudowy do średnicy 1200mm do węża DN25 – 1szt. - dysza ciągnąca do węża DN13 – 1 szt. - dysza do usuwania zatorów do węża DN13 – 1 szt. - osłona węża na krawędź kanału – 2 szt. - krata zabezpieczająca studnię z rolką do węża – 1 szt. - haki do otwierania studni – 4 szt. |  |
| 30. | Ogrzewanie do Pracy w zimie | - przepływowy podgrzewacz wody roboczej o mocy min. 20 kW - pompa obiegowa przepompowująca podgrzaną wodę przez pompę ciśnieniową i węże robocze - praca w temperaturze do -150 C |  |
| 31. | Osłony podwozia | - zabezpieczenia przeciw wjazdowe z tyłu i z boków pojazdu - otwierane siatki zabezpieczające na lampach tylnych - światła obrysowe |  |
| 32. | Lakierowanie | - kolor zabudowy biały - lakierowanie min. 4 warstwowe - grubość lakieru min. 120 µm |  |
| 33. | Dokumentacja techniczna | - homologacja na pojazd kompletny lub dokumenty umożliwiające rejestracje jednostkową jako samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji - instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej - schematy ideowe instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej - deklaracja zgodności EU |  |

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................., dn. .......................		..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy)